MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

Local: Rua 10 de Abril, São José do Herval, RS.

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO HERVAL

GENERALIDADES:

O presente memorial tem por finalidade especificar os materiais e técnicas a serem utilizados na pavimentação de ruas na cidade de São José do Herval. Estas vias a serem pavimentadas beneficiarão os proprietários que possuem suas testadas voltadas a esta via, sendo que a maioria dos terrenos já possui edificações e são propriedades particulares.

-SERVIÇOS PRELIMINARES:

Serão executados todos os serviços de locação da obra para dar início à movimentação de terra para a preparação da cancha e execução da pavimentação e meio fio.

-MOVIMENTO DE TERRA:

Inicialmente será removida a camada superficial com espessura média de 20,0cm para deixar a rua totalmente limpa. Após será executada a escavação ou aterro conforme necessidade para o ajuste do perfil, onde serão pequenos os cortes e aterros a serem executados. Estes serviços serão executados pela Prefeitura Municipal antes do início das obras e devem estar prontos para a primeira liberação de recursos.

-COMPACTAÇÃO DO ATERRO:

A previsão de execução da cancha é de pouco aterro, o mesmo será compactado com a própria circulação de caminhões e máquinas da Prefeitura durante a execução dos serviços e também com rolo compactador. Estes serviços serão executados pela Prefeitura Municipal antes do início das obras e devem estar prontos para a primeira liberação de recursos.

-EXECUÇÃO DO SUB-LEITO:

Após estar preparado o perfil da via, será executado o sub-leito com pó de brita, com uma camada em torno de 10 cm para receber a pavimentação.

-ASSENTAMENTO DO MEIO FIO:

Tendo executado o alinhamento da via, será executado o meio fio, que será de basalto, com dimensões aproximadas de 0,80x0,10x0,45m (CxLxA), sendo assentados com pó de brita e rejuntados com argamassa de cimento e areia.

-PAVIMENTAÇÃO:

Para as vias, serão empregados paralelepípedos de rocha basáltica. As rochas deverão ser de granulometria média ou fina, homogênea, sem fendilhamentos e sem alterações, apresentando também, condições satisfatórias de dureza e tenacidade.

Quanto a sua forma, os paralelepípedos devem apresentar faces planas, sem saliência e reentrâncias acentuadas, com maior vigor na face que devera construir a face exposta do pavimento. As arestas deverão ser linhas retas e perpendiculares entre si, formando, nos casos mais comuns, paralelepípedos retângulos.

Quanto as dimensões, os paralelepípedos devem se enquadrar nos seguintes parâmetros: - largura: de 12 a 14 cm – comprimento: de 15 a 18 cm – Altura: de 12 a 14 cm. Em nenhum caso, as dimensões de face inferior poderá diferir da face superior mais de 3 cm.  A largura da via será de 10,00m e 8,00m totalizando 1.100,00m2 de pavimentação.

-REJUNTAMENTO:

O rejunte da pavimentação será feito com pó-de-brita. Não será permitido o uso desses materiais quando eles apresentarem pó, materiais orgânicos ou qualquer outro tipo de impurezas.

O rejuntamento dos paralelepípedos será efetuado logo que seja terminado o assentamento, com o espessura de 2cm, tendo o menor intervalo de tempo possível entre uma operação e outra, evitando que a chuva ou outras causas possam danificar o calçamento já assentado, porém ainda não fixado.

O rejuntamento será feito seguindo a seguinte rotina: espalhamento de uma camada brita número zero, limpa e sem poeira sobre o pavimento. Com o uso de vassourões apropriados procede-se penetração forçada desse material para preencher as juntas dos paralelepípedos. Após será procedida à retirada do material excedente pela variação de toda a superfície da pavimentação.

Após todo o processo de colocação e rejuntamento dos paralelepípedos será executado a compactação final com rolo compactador. Será realizada a compactação do pavimento com o emprego de rolo compactador; a rolagem deverá progredir do bordo lateral a pista até o centro paralelamente ao eixo longitudinal da pista, de modo uniforme, cada passada atingindo a metade da outra faixa do rolamento, até a completa compactação.

-COMPACTAÇÃO:

Após todo o processo de colocação e rejuntamento dos paralelepípedos será executado a compactação final com rolo compactador. Será realizada a compactação do pavimento com o emprego de rolo compactador; a rolagem deverá progredir do bordo lateral a pista até o centro paralelamente ao eixo longitudinal da pista, de modo uniforme, cada passada atingindo a metade da outra faixa do rolamento, até a completa compactação.

-LIMPEZA E ENTREGA:

Após serem executados todos os serviços previstos a via deverá ser entregue limpa de entulhos e pronta para ser utilizada.

-PASSEIOS PÚBLICOS e RAMPAS DE ACESSIBILDADE:

A regularização dos passeios públicos será executada com o espalhamento e compactação de solo em uma camada de 30,0cm de espessura. Os proprietários e entidades que serão beneficiadas com a pavimentação da via ficarão responsáveis pela efetiva construção dos passeios

-SINALIZAÇÃO VERTICAL:

Haverá execução de sinalização vertical com a colocação de placas indicativas de ruas no início e fim das mesmas e placas de sinalização viária em aço (Velocidade). Tais placas de terão vão livre entre a base e a extremidade da placa de 2,60m e serão afixadas ao solo em sapatas de concreto com dimensões de 40,0x40,0x30,0cm e postes de aço galvanizado de 75,0mm de diâmetro.

As placas indicativas de início e fim de ruas, da mesma forma que as placas de sinalização, terão vão livre entre a base e a extremidade da placa de 2,60m e serão afixadas ao solo em sapatas de concreto com dimensões de 40,0x40,0x30,0cm e postes de aço galvanizado de 75,0mm de diâmetro, serão  em chapas metálicas retangulares de 60,0x25,0cm com a descrição do nomes das ruas em adesivos plásticos. Execução pelo município.

São José do Herval, 28 de julho de 2017.

Felipe dos Santos Zanotelli				ADEMAR ANTONIO ZANELLA

Engº Civil                                                                            Prefeito Municipal

CREA 134.451