MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: PROJETO DE REFORMA SMEC e EMEI Meus Primeiros Passos

Local: Av. Getúlio Vargas, São José do Herval, RS.

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO HERVAL

- GENERALIDADES:

O presente memorial tem por finalidade especificar os materiais e técnicas a serem utilizados nas reformas das escolas municipais.

- SERVIÇOS PRELIMINARES:

Serão executados todos os serviços de locação da obra para dar início aos trabalhos: retirada de azulejos e louças. - PAVIMENTAÇÃO: Execução de contrapiso em cimento e areia para regularização de piso existente (calçadas externas). O orçamento foi programado para execução do contrapiso e eventuais nivelamentos em alvenaria de tijolo maciço. Execução de pavimentação em porcelanato 60x60cm, classe A, PEI V, antiderrapante, fixado com cimentocola. - PINTURA: Execução de pintura sobre madeira com tinta esmalte (forro pavimento superior e portas de madeira), e execução de pintura sobre reboco com tinta látex acrílica (forro pavimento inferior e paredes internas). - PAVIMENTAÇÃO EMEI MEUS PRIMEIROS PASSOS: Execução de viga em concreto armado para delimitação do perímetro. Execução de contrapiso em concreto magro, espessura de 8,0cm, nivelado e alisado. Execução de pavimentação em porcelanato 60x60cm, classe A, PEI V, antiderrapante, fixado com cimentocola.

- LIMPEZA E ENTREGA:

Após serem executados todos os serviços previstos a obra deverá ser entregue limpa de entulhos e pronta para ser utilizada.

São José do Herval, 23 de agosto de 2018.

Felipe dos Santos Zanotelli					LAURO RODRIGUES VIEIRA

Engº Civil  CREA 134.451                                                      	Prefeito Municipal