MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: PROJETO  DE  AMPLIAÇÃO – PLANTA INDUSTRIAL

Local: Rua Fontoura Xavier, São José do Herval, RS.

Proprietário: PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  SÃO  JOSÉ  DO  HERVAL

OBJETO 01 – Ampliação: sala administrativa, copa/cozinha, sanitários

-GENERALIDADES:

O presente memorial tem por finalidade especificar os materiais a serem utilizados na execução da obra.     O presente projeto consta de sala administrativa, copa/cozinha, sanitários, perfazendo um total de 75,00m2 de área construída.

-FUNDAÇÕES:

As valas para as fundações para as alvenarias e sapatas serão escavadas até a profundidade necessária onde o solo apresenta resistência para a mesma. As fundações para as alvenarias serão executadas em concreto ciclópico e sobre ele será executado alvenaria de tijolo maciço de 20cm até atingir o nível desejado e sobre esta alvenaria será executado uma viga de concreto armado da largura do tijolo com 20cm de largura por 30cm de altura com 4 ferros 5/16”, estrivadas com ferro 4,2mm a cada 15cm, com traço de concreto 1:2:3. A viga deverá ser pintada com asfalto para impermeabilização na parte superior e na face interna, onde ficará junto com o aterro.

-ESTRUTURAS:

As paredes todas de alvenaria de bloco de concreto 14x19x39cm, com as dimensões de acordo com o projeto. Será executado viga de respaldo sobre tais paredes de alvenaria nas dimensões de 15cm de largura por 30cm de altura com 4 ferros de 8,0mm, estrivadas com ferro 4,2mm a cada 15,0cm. O telhado será com estrutura de madeira de boa qualidade.

-COBERTURA:

A cobertura será de acordo com o projeto coberta com telhas de aluzinco 0,5mm e sistema de calhas e tubos de queda. Os oitões serão executados alvenaria de blocos de concreto.

-REVESTIMENTOS:

As paredes externas não receberão revestimento. As paredes internas serão todas revestidas com argamassa em massa única. O forro será executado em PVC 10,0cm x 8,0mm, branco duplo 100, com rodaforro. Haverá pintura com tinta acrílica sobre reboco em duas demãos, após a aplicação de selador acrílico.

-ESQUADRIAS:

As portas internas serão de madeira do tipo semioca com marco e fechadura simples.  As janelas serão todas de ferro do tipo basculante, de cantoneira 3/4”. Os vidros lisos transparentes de 4mm de espessura.

-PAVIMENTAÇÃO:

A pavimentação das dependências será de acordo com o determinado em projeto. Será executado o aterro interno com terra livre galhos e outros entulhos que venham prejudicar o aterro futuramente, esta terra deverá ser bem apiloada para evitar que o mesmo sofra qualquer recalque. Após isto será assentada uma camada de brita de 5cm e sobre a brita será executado o contrapiso em concreto magro espessura de 5cm, sempre efetuando juntas de dilatação e perimetrais. Será executado assentamento com cimentocola de piso cerâmico classe A, PEI IV, nas dimensões de 30x30cm.

-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

A presente especificação trata dos materiais a serem utilizados, satisfazendo as exigências da concessionária local, utilizando material de 1ª qualidade, obedecendo aos preceitos da boa técnica. A execução e bom funcionamento das instalações ficarão pôr conta do executor desta etapa.

Eletrodutos - serão em PVC, com espessura de parede mínima de 1,75 mm. As conexões que constituem parte integrantes do sistema obedecerão aos mesmos requisitos dos eletrodutos.

Caixas - serão de aço, tipo estampada e pintadas com tinta antiferruginosa. Serão empregadas de acordo com a seguinte relação :  - retangulares 2x4” para interruptores e tomadas;

- quadradas 4x4” para inspeção

- octogonal 4x4” fundo móvel para pontos de luz e caixa de junção.

As alturas das caixas de parede em relação do nível do piso acabado serão as seguintes:

- interruptores...........................1,20 m

- tomadas altas.......................... 1,20 m

- tomadas de chuveiro...............1,80 m

- tomadas baixas........................0,30 m

- centro de distribuição ...........1,40 m

Condutores - os condutores destinados a enfiação deverão ser de cobre.

Interruptores e Tomadas - serão de embutir, com espelho.

Centro de Distribuição - será do tipo de embutir em chapa de aço, com laterais perfuradas para a fixação dos eletrodutos. O CD terá porta com trinco, espelho e porta etiqueta.

Entrada - o ramal de entrada será utilizado o do prédio existente.

Disjuntores - obedecerão o esquema dos circuitos implantados.

Circuitos - todos os circuitos monofásicos deverá ser enfiados com 02 (dois) condutores, fase e neutro de acordo com as secções determinadas nos circuitos.

Artefatos de Iluminação - serão utilizadas lâmpadas fluorescente compactas equivalentes a 150w.

-INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS:

As instalações deste projeto consta da rede de água fria. A execução dos serviços deverão satisfazer as normas técnicas brasileiras e concessionária local, obedecendo aos preceitos da boa técnica. A mão de obra deverá ser de boa qualidade, para garantir acabamento e funcionamento desejado de todos os serviços que serão executados.

Água Fria - a alimentação e distribuição será com tubos de PVC, abastecida pela rede de água municipal, com diâmetro de 25 mm. As esperas dos aparelhos será com diâmetro de 20 mm.

Esgoto Cloacal - deverão obedecer as normas técnicas brasileiras para o caso.

Tubo de Ventilação - será de PVC rígido de 50 mm de diâmetro.

Ramais de Descarga - em tubo PVC com conectores e dos conectores ao ramal de esgoto com tubos de 50 mm de diâmetro.

Caixas Sifonadas - ralo seco, caixa sifonada e caixa de gordura, todas em PVC, com diâmetro de projeto.

Ramal de Esgoto - serão canos de PVC com diâmetro conforme dimensionamento, descarregando na fossa séptica.

Fossa Séptica - será executada de acordo com a NB 7229.

Caixa de Inspeção - será de alvenaria de tijolo maciço, com dimensões internas mínimas de 45x60 cm, revestidas internamente com cimento alisado, provida de tampa de concreto, à vista, removível em caso de obstrução da rede.

-PINTURA:

A pintura em alvenaria será com tinta acrílica. As estruturas metálicas serão com tinta esmalte e proteção com zarcão.

-ENTREGA DA OBRA:

A obra dada por concluída deverá ser entregue ao proprietário em perfeitas condições para o uso que foi destinado.

São José do Herval, 19 de outubro de 2021.

Felipe dos Santos Zanotelli							Jovani Bozetti

Engº Civil – CREA 1344.51							Prefeito Municipal