MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: PROJETO DE AMPLIAÇÃO – POSTO DE SAÚDE

Local: Av. Getúlio Vargas, São José do Herval, RS.

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO HERVAL

OBJETO 01 – Ampliação: farmácia.

-GENERALIDADES:

O presente memorial tem por finalidade especificar os materiais a serem utilizados na execução da obra.     O presente projeto consta de Farmácia, perfazendo um total de 37,89m2 de área construída.

-FUNDAÇÕES:

As valas para as fundações para as alvenarias serão escavadas até a profundidade necessária onde o solo apresenta resistência para a mesma. As fundações para as alvenarias serão executadas em uma viga de concreto armado com 20cm de largura por 30cm de altura com 4 ferros 5/16”, estrivadas com ferro 5,0mm a cada 15cm, com traço de concreto 1:2:3. A viga deverá ser pintada com asfalto para impermeabilização na parte superior e na face interna, onde ficará junto com o aterro.

-ESTRUTURAS:

As paredes todas de alvenaria de tijolo cerâmico maciço de 5x10x20cm, com as dimensões de acordo com o projeto. Será executado viga de respaldo sobre tais paredes de alvenaria nas dimensões de 10cm de largura por 20cm de altura com 4 ferros de 8,0mm, estrivadas com ferro 5,0mm a cada 15,0cm. O telhado será com estrutura metálica existente e telhas de aluzinco de boa qualidade.

-COBERTURA:

A cobertura será de acordo com o projeto coberta com telhas de aluzinco 0,5mm e sistema de calhas e tubos de queda e algeroz. Os oitões serão executados alvenaria de tijolo maciço.

-REVESTIMENTOS:

As paredes externas e internas serão todas revestidas com argamassa em massa única. O forro será executado em PVC 10,0cm x 8,0mm, branco duplo 100, com rodaforro. Haverá pintura com tinta acrílica sobre reboco em duas demãos, após a aplicação de selador acrílico.

-ESQUADRIAS:

As portas internas e externas serão de correr, em vidro 10,0mm com marco e fechadura de cilindro.  As janelas serão todas de alumínio com 4 folhas de correr. Os vidros lisos transparentes de 4mm de espessura. Haverá gradil em barra chata de aço para proteção das esquadrias.

-PAVIMENTAÇÃO:

A pavimentação das dependências será de acordo com o determinado em projeto. Será executado assentamento com cimentocola de piso cerâmico esmaltado, classe A, PEI IV, nas dimensões de 60x60cm.

-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

A presente especificação trata dos materiais a serem utilizados, satisfazendo as exigências da concessionária local, utilizando material de 1ª qualidade, obedecendo aos preceitos da boa técnica. A execução e bom funcionamento das instalações ficarão pôr conta do executor desta etapa.

Eletrodutos - serão em PVC, com espessura de parede mínima de 1,75 mm. As conexões que constituem parte integrantes do sistema obedecerão aos mesmos requisitos dos eletrodutos.

Caixas - serão de aço, tipo estampada e pintadas com tinta antiferruginosa. Serão empregadas de acordo com a seguinte relação:  - retangulares 2x4” para interruptores e tomadas;

- quadradas 4x4” para inspeção

- octogonal 4x4” fundo móvel para pontos de luz e caixa de junção.

As alturas das caixas de parede em relação do nível do piso acabado serão as seguintes:

- interruptores...........................1,20 m

- tomadas altas.......................... 1,20 m

- tomadas de chuveiro...............1,80 m

- tomadas baixas........................0,30 m

- centro de distribuição ...........1,40 m

Condutores - os condutores destinados a enfiação deverão ser de cobre.

Interruptores e Tomadas - serão de embutir, com espelho.

Centro de Distribuição - será do tipo de embutir em chapa de aço, com laterais perfuradas para a fixação dos eletrodutos. O CD terá porta com trinco, espelho e porta etiqueta.

Entrada - o ramal de entrada será utilizado o do prédio existente.

Disjuntores - obedecerão o esquema dos circuitos implantados.

Circuitos - todos os circuitos monofásicos deverá ser enfiados com 02 (dois) condutores, fase e neutro de acordo com as secções determinadas nos circuitos.

Artefatos de Iluminação - serão utilizadas lâmpadas LED compactas equivalentes a 100w.

-PINTURA:

A pintura em alvenaria será com tinta acrílica. As estruturas metálicas serão com tinta esmalte e proteção com zarcão.

-ENTREGA DA OBRA:

A obra dada por concluída deverá ser entregue ao proprietário em perfeitas condições para o uso a que foi destinada.

São José do Herval, 19 de julho de 2022.

Felipe dos Santos Zanotelli							Jovani Bozetti

Engº Civil – CREA 1344.51							Prefeito Municipal